煎药机、包装机评分项目及分值（总分100分）

| 价格（40分） | 技术服务部分（50分） | 综合商务分（10分） |
| --- | --- | --- |
| 计分标准：投标价（总价合计）最低者为满分，其余按照比例计算分值。 统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*标准分值（保留小数点后两位） 所有通过评审的有效投标报价的最低价为评标基准价。 | 密闭三连体煎药机 1.容量≧13000ML×3 （1分） 2.功率≧3900W （1分） 3.电压 AC220V（1分） 4.尺寸≧1475*550*1300（mm）（1分） 5.重量≧130kg（1分） 6.采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。（1分） 7. 3个煎药锅体，每次可同时煎煮≧3个处方。（1分） 8. 密闭煎煮，避免挥发。（1分） 9.机械挤压装置，充分提取残留药汁。（1分） 10. 武火、文火自动转换。（1分） 11.能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。（1分） 12.提高药效，药味纯正。（1分） 13.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。（1分） 14可选配变量包装机，包装剂量50-250ML可调，平均包装速度≧8袋/分钟。（1分） 15. 数字显示温度。（1分） 16.可与包装机通过金属软管组合，美观大方。（1分） 17.采用数控技术，操作简洁。（1分） 双循环3+1煎药包装一体机 1、容量：≧20000ml×3（1分） 2、功率：≧2000×3+800W（1分） 3、电压：AC220V（1分） 4、尺寸：≧1700*660*1450（mm）（1分） 5、重量：≧187Kg（1分） 6、煎药包装一体机，结构紧凑合理，美观大方，同时可煎煮≧3个不同处方，每锅能煎3-20付药；（1分） 7、常压无蒸汽煎药，有效防止有效成份流失；（1分） 8、煎药时处于密闭状态，符合国家煎药室管理规范，煎药过程可见；（1分） 9、采用数控技术，操作简洁；（1分） 10、武火文火自动转换，省时省电；（1分） 11、高温时间（沸腾时间）自动显示；（1分） 12、煎药桶采用三层锅体，外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶，煎药过程中，药液在外筒和中筒之间循环往复冲刷饮片，提高煎出率；（1分） 13、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式，提出率高，药味纯正。蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式（配带风冷凝器） ，蒸汽冷凝后回收至煎药容器内，真正实现无损耗、无味煎药；（1分） 14、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便；（1分） 15、包装机为50-250ML以每1ml为单位无级变量包装机； 16、包装温度、包装量自动显示；（1分） 17、包装速度：≧8袋/分钟（1分） *18、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。（1分） *19、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。（有相关证件证明）（1分） 20、生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量认证和CE认证；（1分） 21、售后服务有保障，在全国各省内均设有注册售后服务机构，提供本地化服务。（1分） 中药汤剂包装机 容量≧20000ML （1分） 功率≧800W+800W （1分） 电压AC220V（1分） 尺寸≧570×570×1200（mm）（1分） 重量≧55kg（1分） 自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。（1分） 包装温度、包装量自动显示。（1分） 8、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置。（1分） 9、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。（1分） 10、包装量为50-250ML无极变量可调包装。（1分） 11、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。（1分） 12、 包装平均速度≧8袋/分。（1分） | 根据产品的市场占有率、知名度以及供应商提供的投标文件综合打分（10分） |