双通道微量注射泵参数：

1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

3、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

5、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

6、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；

7、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；

8、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

9、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

10、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

★11、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

12、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

★13、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；

★14、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”

★15、具有通道休眠功能，防止误操作。

16、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。

17、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

18、设备进液防护等级：IPX4

19、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型